## Slide 1
Ligação do desgaste em bancada à quilometragem do veículo com DOE e análise de Weibull
Design de experimentos e análise de Weibull são usados para correlacionar o desgaste do material de atrito em um teste de bancada com a quilometragem do veículo, tornando possível estimar a durabilidade em campo a partir de resultados de bancada.

## Slide 2
🔍 O problema
Os dados de campo são abundantes, mas não controlados. Os dados de bancada são controlados, mas não se traduzem obviamente em quilometragem.Fazer a ponte entre os dois exige um procedimento de teste projetado para abranger a gama de condições às quais um veículo é submetido, além de uma estrutura estatística forte o suficiente para lidar com a dispersão que permanece.

## Slide 3
🧪 A abordagem
Foi desenvolvido um procedimento de teste capaz de conter as diferentes condições de operação de um veículo. Aplicações estatísticas foram então utilizadas sobre ele: planejamento de experimentos (DOE) para planejar os testes e derivar equações a partir dos resultados, e curvas de Weibull para a análise de confiabilidade da vida útil ao desgaste.ℹ️O DOE é o que mantém a matriz de testes eficiente — as condições são escolhidas de modo que os efeitos de energia e temperatura de trabalho possam ser separados em vez de confundidos.

## Slide 4
📈 O que resultou disso
Foi determinada uma correlação entre os resultados de desgaste na bancada e a quilometragem do veículo. Com essa correlação em mãos, a durabilidade de um material de fricção em um veículo pode ser estimada apenas a partir de testes de bancada.Um segundo resultado foi o conhecimento sobre como o material se comporta em relação à energia e à temperatura de trabalho — não apenas por quanto tempo dura, mas o que determina por quanto tempo dura.

## Slide 5
💡 Por que isso importa
Estimar a durabilidade em campo a partir de uma bancada elimina o ciclo de feedback mais longo no desenvolvimento de materiais de fricção.Também torna as alegações de durabilidade defensáveis, porque se baseiam em uma correlação documentada e em um modelo de confiabilidade de Weibull, em vez de em impressões acumuladas de campo.

## Slide 6
📄 Publicação completa
Gregori, I. R. S.; Zanotto, P.; Haertel, W. — Definition of the Relationship Between Clutch Facing on Vehicle and Bench Testing Using Reliability and DOE. SAE Technical Paper 2005-01-1766, abril de 2005.Leia a publicação completa no ResearchGate