## Slide 1
Versteckte Prozessvariablen hinter der Berstfestigkeit von Kupplungsbelägen entdecken
Eine multivariate explorative Analyse von acht Prozessvariablen identifizierte zwei, die mit der Berstfestigkeit korrelieren – eine positiv, eine negativ – und auf dieser Erkenntnis basierende Prozessänderungen erhöhten sowohl die Berstfestigkeit als auch die Zuverlässigkeit.

## Slide 2
❗ Das Problem
Die Berstfestigkeit ist das Ergebnis vieler Prozessvariablen, die zusammenwirken. Sie einzeln zu betrachten, verbirgt tendenziell die Zusammenhänge, und die Prozessdaten vor der Analyse zu behandeln, birgt das Risiko, genau die Struktur zu entfernen, die Sie zu finden versuchen.

## Slide 3
🔬 Der Ansatz
Die Entscheidung fiel darauf, multivariable Analysetools zu verwenden – Baumcluster-Diagrammanalyse und Hauptkomponentenanalyse – angewendet auf Daten, die direkt aus dem Prozess stammen, ohne besondere Behandlung. Die Erkundung der Rohprozessdaten ist es, die es ermöglicht, dass Beziehungen von selbst auftauchen, anstatt im Voraus angenommen zu werden.Acht Prozessvariablen wurden untersucht.

## Slide 4
📊 Was dabei herauskam
Zwei der acht Variablen zeigten eine Korrelation mit der Berstfestigkeit. Das interessante Detail war die Richtung: Eine Variable korrelierte positiv mit den Bersttestergebnissen und die andere negativ. Dieser Gegensatz war im Prozess verborgen und wäre in einer konventionellen Korrelationsstudie sehr schwer zu erkennen gewesen, da sich die beiden Effekte teilweise gegenseitig maskieren, wenn Variablen isoliert betrachtet werden.Die Kenntnis des Vorzeichens jeder Beziehung machte die Informationen für Entscheidungen nutzbar. Nachdem auf dieser Grundlage Änderungen am Prozess vorgenommen wurden, erhöhte sich die Berstfestigkeit – und ebenso die Zuverlässigkeit, was die eigentliche Kundenanforderung war.

## Slide 5
💡 Warum es wichtig ist
Hier wird die multivariate Analyse als technisches Instrument eingesetzt, nicht als Berichtstechnik. Das Ergebnis war keine bessere Beschreibung des Prozesses, sondern eine konkrete, gerichtete Änderung daran, die durch die vom Kunden gemessene Eigenschaft validiert wurde.

## Slide 6
📄 Vollständige Veröffentlichung
Gregori, I. R. S.; Damatto, R.; Haertel, W. — Multivariate Exploratory Techniques Helping to Increase the Reliability of Facing Clutch Material Burst Resistance. SAE Technical Papers, April 2008.Lesen Sie die vollständige Veröffentlichung auf ResearchGate